## Slide 1
基于深度学习的调制识别与部署项目结题汇报
2024年5月17日

## Slide 2
项目概要

## Slide 3
项目概要
产出成果
实际采集的无线电信号数据集
在自制数据集上训练的模型权重
在不同架构下优化后的加速模型
一套无线电信号接收识别软硬件系统

## Slide 4
项目概要
探索了各种软件硬件平台 实现较好的多平台支持
v8
v10

## Slide 5
项目概要
自制数据集
模型训练调参
软件系统设计
模型加速优化部署
探索了完整的深度学习模型开发部署流程

## Slide 6
01
信号采集与处理

## Slide 7
RTL-SDR
RTL-SDR是 Realtek(瑞昱)公司开发的一款廉价的无线电接收设备，将该设备连接到普通计算机,就可以构成低成本的软件无线电平台。
硬件与软件平台

## Slide 8
硬件与软件平台
HackRF是一个开源硬件平台，用于软件定义无线电（SDR）开发。它由一块可以发射和接收的广域频率范围的射频（RF）电路板组成，可以与各种软件结合使用，实现无线通信系统的开发、测试和实验。
HackRF的主要特点包括：
频率范围广泛：HackRF覆盖了从1MHz到6GHz的频率范围，使其适用于多种无线电通信标准和应用。
可编程和灵活：HackRF是一款完全可编程的SDR平台，HackRF可以与各种软件一起使用，包括GNU Radio、SDR#、HackRF官方提供的HackRF库等，使得用户可以使用不同的软件工具来实现各种无线通信应用。
开放源代码：HackRF的硬件和软件都是开源的，用户可以访问其设计文件和源代码，并根据需要进行修改和定制。
USB接口：HackRF通过USB接口连接到计算机，方便用户进行数据传输和控制。
支持多种无线电应用：由于其灵活性和可定制性，HackRF可以用于许多无线电应用，包括无线电频谱监测、信号解调、无线电攻击和防御等。

## Slide 9
硬件与软件平台
HackRF One
集成了射频链路所需的所有关键模块，包括MCU、CPLD、ADC/DAC、射频收发器、混频器、时钟产生器和射频单元。
能实现射频信号到中频的频谱搬移、模数转换、调制解调和USB数据通信等功能。
支持采样速率：2 Mbps 至 20 Mbps（正交）
ADC/DAC采样分辨率：8bit
RF范围： 1MHz - 6GHz
GNU Radio
HackRF One 系统框图
开源的软件无线电（SDR）处理平台
集成了大量无线信号处理工具包，使用封装的信号处理块来实现软件无线电
在与前端射频硬件连接后，可以通过搭建流图的方式，实现对信号的实时接收、处理和记录

## Slide 10
整体方案
数字下变频
低通滤波
抽取降采样
保存数据
UDP通信
选频
混频
采样

## Slide 11
实现效果
以接收中心频点位于89.9MHz处的FM电台信号为例
接收到的基带信号，采样率为1M
数字下变频后，得到零中频的基带信号
低通滤波,只保留目标信号
降采样，采样率为500MHz

## Slide 12
02
数据处理与模型训练

## Slide 13
数据处理与模型训练
读取GNUradio信号文件
筛选切片
打上标签
封装成数据集
训练模型
LModCNNResNet Relu模型：一种使用残差网络结构和ReLU激活函数的调制识别模型
VT-CNN2 是一种用于信号调制方式识别的模型，这个模型由DeepSiG的研究团队开发，并于2016年发表在《IEEE Transactions on Industrial Informatics》期刊上，用于对数字调制信号进行分类和识别。

## Slide 14
数据处理与模型训练
训练模型
LModCNNResNet
VT-CNN2
CUDA加速
前期数据：Augmod、RML2016.10a
LModCNNResNet Relu 模型训练图
VT-CNN2 模型训练图
速度提升三倍
信噪比
信号长度
频偏
Augmod

## Slide 15
数据处理与模型训练
后期数据：自制数据集
dict{
(mod1,snr1):ndarray(1000,2,128),
...
(mod11,snr11):ndarray(1000,2,128),
}
dict:keys(mod,snr):220 elements,11 mod ,20 snr each mod,1 each mod and snr.
mod:11 distinct elements
snr:20 distinct elements
dict:values:ndarray(1000,2,128),1000 samples,shape is (2,128) representing 1 I/O signal sample.
(mod,snr):ndarray[1000,2,128],element is ndarray[1000,2,128]
一共11个模式mod
每个模式对应20个信噪比snr
每个（模式，信噪比）的样本数量是1000个
总共有220000个样本
每个样本的标签是('mod',snr)，表示不同snr下模式
类别均衡 数据量 数据处理方式 数据质量
需要注意的点：

## Slide 16
数据处理与模型训练
VT-CNN2训练结果—混淆矩阵
测试
数据采集
UDP模块传输数据

## Slide 17
数据处理与模型训练
通过大量收集数据和测试总结出以下结论（由于现实信号所需要考虑的东西过多，我希望通过某种方案来让某些指标固定，提高识别准确率和可靠性）：
1. 数据集制作时要保持分类平衡，不然会出现过拟合和欠拟合情况
2. 当时域上的差别较大时，分类识别效果更好
3. 128的长度可能太短，反而忽略了某些特征，从长的时间尺度可以看出FM的IQ信号幅度相差不大，而AM的IQ信号幅度是交叉变化的，但是要看出这个尺度，需要的点数至少大于1024。
4. 经过测试UDP通过热点局域网传输时，出现请求太快时，封禁了某IP地址，可以通过重启电脑解决。
5. 同一类别，同一处理方式，不同频点的信号，某一个用于制作数据集，某个用于测试，效果不符合要求。
6. 统一频点和信号类型，相隔时间较久，模型识别效果较差。
经过上述结论，我总结出一套方案：一段信号，前一段用于制作数据集，后一段用于测试，效果较好，由此推测：我们需要在某一段时间内，采集第一段信号用于制作训练集，然后再稍等一段时间，采集第二批信号用于测试，通过第二批信号验证数据集训练模型的效果，最后通过天线实时接收数据，测试效果较好
总结：

## Slide 18
03
软件系统设计

## Slide 19
软件系统设计

## Slide 20
软件系统设计
数据队列
画图队列（数据，结果）
数据接收 切块 归一化 分路
结果预测
绘图更新
画图队列
数据队列
数据接收 切块 归一化 分路
结果预测，绘图更新
GUI事件循环

## Slide 21
软件系统设计

## Slide 22
04
模型部署与TensorRT优化

## Slide 23
TensorRT有什么用？
TensorRT是可以在NVIDIA各种GPU硬件平台下运行的一个C++/python推理框架。我们利用Pytorch、TensorFlow或者其他框架训练好的模型，可以转化为TensorRT的格式，然后利用TensorRT推理引擎去运行我们这个模型，从而提升这个模型在英伟达GPU上运行的速度。速度提升的比例是比较可观的。
在推理阶段，基于TensorRT的应用可以提供同比单一CPU平台高达40倍的加速效果。TensorRT可以从所有主流的深度学习框架中导入训练好的模型并进行优化，同时提供相应的API和解析器(parser)，此外它还可以利用高精度对低精度进行校验。生成经过优化的运行时引擎可以部署到数据中心，车辆端和嵌入式环境中。

## Slide 24
模型部署思路
1
在嵌入式平台使用TensorRT工具进行模型重构
准备预测部署模型——PC训练，并且使用特定接口保存推理模型和参数
推理优化
-精度选择
2
3
构建期
运行期

## Slide 25
推理加速与精度选择
tensorRT支持的精度主要是FP32,FP16,TF32,BF16,INT8,FP8等精度
TF32是NVIDIA专门适配硬件平台的一种数据类型，这种数据类型是推理时默认开启的。
Chart: 
| FP32 | TF32(默认) | FP16 | BF16
准确率 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72
推理时间(10000次) | 4.95 | 4.38 | 4.12 | 3.96
使用精度 | 准确率 | 推理时间(10000次) | 构建时间
FP32 | 0.73 | 4.95 | 11
TF32(默认) | 0.72 | 4.38 | 12
FP16 | 0.72 | 4.12 | 28
BF16 | 0.72 | 3.96 | 12
图：理论精度
图：精度对比
图：实际对比统计
图：实际精度对比